POVODŇOVÝ PLÁN

OBCE SKUHROV NAD BĚLOU

Listopad 2016

POVODŇOVÝ PLÁN

OBCE SKUHROV NAD BĚLOU

Katastrální území:		Skuhrov nad Bělou

Svinná

Brocná (neprotéká žádný významnější vodní tok)

Správní obvod obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou.

Vodní toky:			Bělá

Proložský potok

Bezejmenný potok (Hraštický potok)

Bezejmenný potok (Debřecký potok)

Bezejmenný potok (Svinecký potok)

Správce vodních toků:	Povodí Labe, státní podnik

Lesy ČR, s.p.

Vypracoval :   		Obecní úřad  Skuhrov nad Bělou,

listopad 2016

Odborné stanovisko

správce povodí:		Povodí Labe, s.p.

listopad 2016

Schválil :  	Obec s rozšířenou působností, odbor  výstavby a životního prostředí,    Rychnov nad   Kněžnou,

Dne ………………………………

Záznamy o provedené aktualizaci :

Věcná část

| Důvod aktualizace | Podpis zpracovatele | Datum | Podpis provozovatele | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Organizační část

| Předmět aktualizace | Podpis zpracovatele | Datum | Podpis provozovatele | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Grafická část

| Předmět aktualizace | Podpis zpracovatele | Datum | Podpis provozovatele | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

- Úvodní část							str.	6

- Věcná část							str.	7

- Druh a rozsah ohrožení povodněmi			str. 	7

- Zdroje povodňového nebezpečí				str.	7

- Vodní toky								str.	8

- Vodohospodářská díla						str.	8

- Ostatní zdroje povodňového nebezpečí			str.	8

- Mosty Skuhrov n.B.						str.	8

- Lávky Skuhrov n.B.						str.	9

- Mosty a lávky Svinná					str.	10

- Opatření k ochraně před povodněmi			str.	13

- Přípravná opatření							str.	13

- Povodňové prohlídky					str.	13

- Předpovědní povodňová služba				str.	15

- Organizace hlásné povodňové služby			str.	15

- Organizace hlídkové služby				str.	16

- Směrodatné povodňové stavy					str.	16

- Stupně povodňové aktivity					str.	16

.	I.stupeň aktivity						str.	16

.	II.stupeň aktivity						str.	17

.	III.stupeň aktivity						str.	17

- Organizační část 	str.	18

- Povodňová komise                                                  str.   18

- Povodňová komise obce Skuhrov nad Bělou			str.	18

- Povinnosti a úkoly jednotlivých členů povod.komise		str.	19

- Organizace dopravy							str.	20

- Způsob zabezpeč.záchranných prostředků		str.	21

- Mechanizační prostředky						str.	22

- Evakuace, dočasné ubytování, stravování				str.	22

- Způsob vyžádání pomoci při povodni				str.	22

- Schema toku informací						str.	24

.	 předpovědní povodňová služba při povodních		str.	24

.	varovná opatření							str.	25

- Způsob zajištění aktualizace povod.plánu			str.	26

IV. Grafická část  - seznam	      str.	26

1.  Přehledná situace území obce

2.  Mapa s vyznačením záplavového území vodního toku Bělá

při Q20, Q100

3.  Mapa Skuhrova n.B. se zákresem nejvíce ohrožených objektů, mostů,

lávek a vyznačením zátopových oblastí

- Přílohy  - seznam		str.	26

Příloha č. 1 	Povodňová komise nadřízeného povodňového orgánu MěÚ Rychnov n.Kn.

Příloha č. 2 	Povodňové komise spolupracujících obcí

Příloha č. 3	Spojení na účastníky ochrany před povodněmi a technické prostředky

Příloha č. 4 	Seznam ohrožených objektů (vlastník, adresa, druh objektu, kontakt)

Příloha č. 5 	Povodňová kniha

Příloha č. 6	Evidenční list hlásné profilu č.20 – Jedlová

Příloha č. 7	Evidenční list hlásné profilu č.20a)  – Skuhrov n.B.

Příloha č. 8	Detail hlásné stanice Skuhrov

### I.  Úvodní  část

Povodňový plán obce  slouží k zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, organizaci a přípravě  zabezpečovacích prací.

Určuje způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů.  Stanovuje přípravy a organizace záchranných prací.

Obsahuje přehled a bilanci sil a prostředků integrovaného záchranného systému organizovaného na území obce, včetně ostatních použitelných sil a prostředků místně dostupných právnických a fyzických osob i sil a prostředků pro nezbytnou pomoc z prostorů kolem obce, neohrožených možnými povodněmi.

Jedná se o prováděcí plán, který slouží ke koordinaci a řízení činností od vyhlášení nebezpečí povodně, provázaností postupů při řízení a usměrňování jednotlivých opatření k ochraně zdraví osob a majetku a minimalizování následků povodně.

Pro zpracování povodňového plánu byly použity jako podklad tyto dokumenty :

- Povodňový plán obce Skuhrov nad Bělou z 03/2008 vč. situací se zákresem povodně 07/1998

- Situace Povodí Labe, s.p. se zákresem zátopové oblasti pro Q20 a Q100

- Katastrální mapy území Obce Skuhrov nad Bělou

Další potřebné informace potřebné pro zpracování plánu jsou souhrnem znalostí  a faktů zjištěných při maximální historické povodni v 07/1998.

# Povodňový plán byl zpracován v souladu s platnou legislativou - zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění pozdějších předpisů a TNV 75 2931 Povodňové plány 06/2006.

### II.  Věcná  část

- Druh rozsah ohrožení povodněmi :

- Povodeň lokální, způsobená místním přívalovým deštěm. V tomto případě budou  zasažena povodní pouze místní části území. Tato povodeň přichází náhle a má relativně krátký průběh. Rozsah škod  se nedá předem určit. Tímto způsobem povodně jsou ve Skuhrově n.Běl. ohroženy  především objekty Hraštickým potokem II – prodejna potravin, čp. 109 a hasičská zbrojnice. Proložským potokem zejména domy čp.275, 273, 266, 261, 29, 33, 30 a 27. Debřeckým potokem čp. 212, 206 a 238.

2.   Povodeň projevující se stoupáním hladiny ve vodním toku způsobenou :

a) výrazným stoupnutím průtoku:

- z hydrologických příčin (regionální dlouhotrvající deště, přívalový déšť v místech nad územím katastru  Skuhrova n.Běl., prudké tání sněhu). Povodeň tohoto druhu, co do rozsahu největší vůbec, nastala v červenci 1998, kdy v průběhu několika hodin spadlo v území povodí řeky Bělé 200 mm srážek. Toto množství vody  mělo za následek zvednutí hladiny řeky o více než 3m a její vybřežení na velké území zástavby ve Skuhrově n.B. Postiženo bylo 60 domů, z toho 5 těžce. Dvě  nemovitosti byly následně pro velké poškození demolovány. Většina nemovitostí  ležících na břehu vodního toku Bělé byla zaplavena do výše 0,5 – 1,2m  v obytné části. V ostatních nemovitostech byla hladina vody v různých výších podle polohy nemovitosti. Škody vznikly na březích toku (poškozené opěrné zdi, vymleté břehy apod.). Na mostech bylo zničeno zábradlí, jeden most a jeden mostek byly zničeny úplně.

- z mimořádných důvodů, např. nebezpečí porušení vodního díla, nepřichází v naší oblasti v úvahu, protože na vodním toku Bělá taková zařízení nejsou.

b) výrazným vzdutím hladiny vody při náhlém zmenšení průtočného profilu z  mimořádných  příčin (ledová zácpa, bariéra ze spláví, ucpaná mostní koryta a propustky,   sesuvy půdy do koryta toku apod.).

- Zdroje povodňového nebezpečí :

- Vodní toky :

###### Katastrální území Skuhrov nad Bělou

Řeka Bělá – v k.ú. Skuhrov n.B. měří její úsek 5,85 km; začátek úseku je v Klečkově, kde je katastrální hranice mezi Skuhrovem a Osečnicí vedena středem vodního toku a k.ú. opouští u provozu bývalá nástrojárna firmy J.Porkert a.s. (Lerchovna) a dále pokračuje přes Obec Kvasiny. Správcem toku je Povodí Labe a.s. Hradec Králové.

Proložský potok – jeho délka v k.ú. Skuhrov je 1,83 km, prakticky ve středu obce se vlévá do řeky Bělé; Správci toku je Povodí Labe a.s.

Bezejmenný (Hraštický II) potok – délka potoka pramenícího v Hraštici je 1,4 km, do řeky Bělé se vlévá 0,35 km od začátku toku na k.ú. Skuhrov.

Debřecký potok – délka potoka, který protéká prakticky pouze po k.ú. Skuhrov je 1,9 km; do řeky Bělé se vlévá ve středu obce, jeho správcem jsou Lesy České republiky s.p.

Katastrální území Svinná

Bezejmenný (Svinecký) potok – protéká k.ú. Svinná (přes Svinecký Dvůr) v délce 3,2 km a vlévá se ve „Vitenčově“ do Zlatého potoka. Správcem toku je Povodí Labe.

- Vodohospodářská díla :

###### Katastrální území Skuhrov nad Bělou

Řeka Bělá

- Náhon u Růženiny hutě – protéká bývalou slévárnou, sloužil k dodávce technologické vody;  Současným majitelem je Hiragana a.s.

- Bývalý mlýnský náhon u „Vondračky“ s jezem – náhon nefunkční, vlastník jezu Obec Skuhrov n.B.

- Jez u „Sejkorovny“ – připraven k likvidaci, vlastníkem Hiragana a.s.

- Jez nad „Lerchovnou“ – nefunkční pro náhon vody do bývalé nástrojárny J.Porkert; současný vlastník PORT CZ s.r.o.

Proložský potok

- Rybník – požární nádrž proti čp. 267 Chocholoušovi

- Splávek u čp.48 Kučerová

- Splávek u čp. 261 Křoustkovi

- Splávek u čp 28 Pultarovi

- Splávek u Společenského centra

Debřecký potok

- „Rybářský“ rybník

- Vodní průtok pod domem čp. 238 Urbánkovi

Hraštický potok

- Regulace potoka až k silnici II/321

- Ostatní zdroje povodňového nebezpečí :

Mosty, lávky a případně rostoucí stromy a křoviska přímo v korytě toků.

Mosty a lávky – Skuhrov n.B. - Bělá

Mosty

Most č.1, Klečkov u hájenky

Průtočný průřez: 9,2x1,9m = 17,48m2

V blízkosti mostu je hájenka, která je trvale obydlena. Ucpáním mostu, jak k tomu došlo v červenci 1998, dochází k obtékání směrem k této nemovitosti.

Most č.2, „Černý most“

Průtočný průřez: 12,0x1,6m = 19,2m2

V blízkosti mostu nejsou žádné budovy, případným ucpáním mostu je řeka vedena obtečením bez problémů. Voda se vylévá i na silnici II/321 cca v délce 200 m.

Most č.3, „Nový most“

Průtočný průřez: 17,8x2,5 = 44,5m2

Most byl při povodni v červenci 1998 velmi narušen a byl postaven most nový. Blízké čp.47 a čp.72 jsou zvýšenou hladinou, v případě ucpání mostu, bezprostředně ohroženy.

Most č.4, u firmy BASPO

Průtočný průřez: 13,7x2,5m = 34,25m2

Při ucpání mostu dojde k přelití řeky jak na sklad – sídlo firmy Baspo a rovněž k vylití na hřiště na odbíjenou a domy pod mostem – čp.67 a další.

Most č.5, u garáží

Průtočný průřez: 15,5x1,9 = 29,45m2

Nejproblematičtější most v obci. Vzhledem k malé průtočné výšce dochází často, i při jarním tání, k hrozbě ucpání mostu. Potom dojde k vylití řeky na přilehlé řadové garáže a rodinné domy pod mostem – čp.92, čp.49 a další.

Most č.6, do Debřec

Průtočný průřez: 15,8x2,5m = 39,5m2

Most je ve středu obce, případným vzdutím vody jsou ohroženy okolní nemovitosti – zdravotní středisko, restaurace Pod hradem a další.

Lávky

Lávka č.1, u „Cejhamru“

Průtočný průřez: 6,5x2,9 = 18,85m2; lávka sloužící pro pěší na Malý Uhřínov. V případě nebezpečí je možné ji zvednout jeřábem.

Lávka č.2, u Krulichových

Průtočný průřez: 10,2x2,6 = 26,52m2; soukromá lávka sloužící pro přechod řeky na zahradu, vzhledem k nepřístupnosti techniky ji nelze jeřábem odstranit. Její průtok je ale vzhledem k možnému vylití dostatečný.

Mosty a lávky na potocích slouží vesměs k přístupu k nemovitostem, jejich průtočné průřezy se jevily při povodni v červenci 1998 jako vyhovující, nicméně v případě určitých lokálních ucpání mohou tyto objekty zapříčinit rozlití vody na okolní pozemky, zaplavit domy a způsobit další škody na majetku a žel i na lidských životech.

Mosty a lávky Skuhrov n.B. – Proložský potok

Vesměs se jedná o přemostění potoka jako přístupové cesty k obydlí:

- Zatrubení potoka pod silnicí III/32112 u požární nádrže

- Zatrubení potoka u požární nádrže

- Most přes komunikaci III/31211 u čp. 277 Hanušovi

- Lávka k čp. 279 Špringrovi

- Most přes komunikaci III/31211 u čp. 48 Kučerová

- Mostek k čp. 261 Křoustkovi

- Mostek k čp. 118 Fišerovi

- Lávka k čp. 12 Jandíkovi

- Mostek k čp. 110 Rygrová

- Mostek k čp. 29 Pašek

- Most přes komunikaci u čp. 28 Pultarovi

- Mostek k čp. 27 Dohnálkovi

- Zatrubení potoka odbočka Březina

- Most přes komunikaci II/321 u Společenského centra

Mosty a lávky Skuhrov n.B. – Debřecký potok

Vesměs se jedná o přemostění potoka jako přístupové cesty k obydlí:

- Zatrubení potoka přes komunikaci III/31311 u čp. 212 Kulhánkovi

- Mostek k čp.206 Kociánovi

- Zatrubení potoka s přejezdem k čp. 204 Palečkovi

- Zatrubení potoka pod čp. 238 Urbánkovi, velmi problémové místo

- Zatrubení potoka u čp. 22 Ehl

Mosty a lávky Skuhrov n.B. – Hraštický potok

Jedná se o přemostění potoka jako přístupové cesty k obydlí:

- Zatrubení potoka s přejezdem k čp. 194 Křoustkovi

- Zatrubení potoka pod silnicí II/321 u vjezdu k areálu objektu bývalé firmy Porkert

Mosty a lávky – Svinná

Mosty

V k.ú. Svinná nejsou objekty, které by měly charakter mostu, jedná se pouze o propustě o větším průtočném průřezu (pod komunikacemi).

Propusť č.1 – pod silnicí při vjezdu do Svinné u čp.9

Propusť č.2 – pod místní komunikací u čp.21, problémové místo

Propusť č.3 – přejezd k studni u čp.20

Propusť č.4 – pod silnicí ve Svineckém Dvoře

Legislativní doplnění

###### § 83  Vodního zákona

###### Správci vodních toků

###### Správci vodních toků v rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi

  - zpracovávají odborná stanoviska k povodňovým plánům obcí,

  - provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností povodňové prohlídky na vodních tocích,

  - navrhují příslušným orgánům, aby uložily vlastníkům vodních děl nebo jiných staveb a pozemků na vodních tocích a v záplavovém území povinnost provést potřebná opatření na ochranu před povodněmi,

  - zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění nejnutnějších zabezpečovacích prací na vodních tocích,

  - v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost věcných prostředků a prověřují jejich připravenost podle povodňových plánů,

  - sledují na vodních tocích všechny jevy rozhodné pro vznik a průběh povodně, zejména postup a rozsah zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp a nápěchů, postup tání a chod ledů, vodní stavy a průtoky, popřípadě nahromadění plovoucích předmětů,

  - účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí, pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu a Hasičský záchranný sbor České republiky,

  - poskytují odbornou pomoc obecním povodňovým komisím a povodňovým komisím obcí s rozšířenou působností,

  - navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity,

  - provádějí zabezpečovací práce na vodních tocích a činí další opatření podle povodňových plánů,

  - zabezpečují dokumentování průběhu povodně na vodních tocích,

  - po povodni provádějí ve spolupráci s orgány ochrany přírody a vodoprávními úřady prohlídky vodního toku, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, a sepisují o nich protokol; dále posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají zprávu o povodni a předávají ji povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, příslušnému správci povodí a pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu,

  - odstraňují povodňové škody na korytech vodních toků, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další povodně, obnovují průtočný profil koryta vodního toku; na tyto činnosti se nevztahují zvláštní právní předpisy34a); zahájení těchto činností oznámí správce vodního toku 10 pracovních dní předem příslušnému orgánu ochrany přírody.

###### § 84  Vodního zákona

###### Vlastníci vodních děl

###### Vlastníci vodních děl, která mohou ovlivnit průběh přirozené povodně, v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností a krajů povodňové prohlídky vodních děl, zejména prověřují stav objektů a jejich připravenost z hlediska ochrany před povodněmi a odstraňují zjištěné závady,

zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění zabezpečovacích prací na vodních dílech,

v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých zaměstnanců a dostupnost věcných prostředků a prověřují jejich připravenost,

sledují na vodních dílech všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně, zejména funkci přelivných objektů, postup a rozsah zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp a nápěchů, postup tání a chod ledů, stav hladiny vody, popřípadě nahromadění plovoucích předmětů,

účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán obce s rozšířenou působností, správce vodního toku, příslušného správce povodí, pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu a Hasičský záchranný sbor České republiky,

manipulují na vodních dílech v mezích schváleného manipulačního řádu tak, aby se snížilo nebezpečí povodňových škod; přitom dbají pokynů vodohospodářského dispečinku příslušného správce povodí,

k mimořádným manipulacím na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů si vyžadují souhlas povodňového orgánu obce s rozšířenou působností nebo kraje podle možného dosahu vlivu manipulace,

provádějí zabezpečovací práce na vodních dílech včetně oblasti vzdutí,

zabezpečují dokumentování průběhu povodně na vodních dílech,

po povodni provádějí prohlídku vodních děl, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a poskytují povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, správci vodního toku a příslušnému správci povodí podklady pro zprávu o povodni,

odstraňují povodňové škody na vodních dílech, zejména je zabezpečují pro případ další povodně.

###### §  85  Vodního zákona

###### Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně

Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, zajišťují, aby nebyly zhoršovány odtokové podmínky a průběh povodně, při tom

zpracovávají povodňové plány, mají-li takovou povinnost podle § 71 odst. 4 nebo jim byla uložena vodoprávním úřadem podle § 71 odst. 5,

provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány povodňové prohlídky, zejména prověřují stav objektů v záplavovém území z hlediska možného ovlivnění odtokových podmínek za povodně a možného odplavení staveb, jejich částí a movitých věcí,

na příkaz povodňového orgánu odstraňují své předměty a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku,

zajišťují pracovní síly a věcné prostředky k zabezpečení svých předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku,

v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost věcných prostředků a prověřují jejich připravenost podle povodňového plánu,

sledují na pozemcích a stavbách všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně, zejména nahromadění plovoucích předmětů a ucpání průtočného profilu,

účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán, správce vodního toku a Hasičský záchranný sbor České republiky,

zajišťují záchranu osob a svého majetku, včetně případné předčasné sklizně,

zajišťují ochranu plavidel a zařízení sloužících k plavbě, jsou-li vlastníky nebo provozovateli přístavu; přitom se řídí pokyny orgánů státní plavební správy,

provádějí povodňové zabezpečovací práce, zejména na objektech propustků a mostů, silničních a železničních náspů, aby nebyla omezena jejich průtočná kapacita,

provádějí po povodni prohlídky pozemků a staveb, zjišťují rozsah a výši povodňových škod a poskytují povodňovému orgánu podklady pro zprávu o povodni,

odstraňují povodňové škody, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další povodně.

Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník.

Vlastníci movitého majetku ve vodních tocích nebo v záplavových územích jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku.

C)	Opatření k ochraně před povodněmi

              - Přípravná opatření :

Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně.

Povodňové orgány kontrolují, aby vlastníci pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území prováděli činnost v souladu s § 50, §51, § 52 Vodního zákona. Při zjištění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání vodního toku nařídí Povodňový orgán jejich odstranění.

Povodňovou prohlídku povodí a zátopových území k.ú. Skuhrov nad Bělou a k.ú. Svinná provedou SDH 1 x ročně v jarních měsících. O kontrole provedou velitelé SDH zápis do povodňové knihy svého obvodu. Za kontrolu zodpovídají velitelé SDH, kteří jsou povinni předložit povodňové knihy členu povodňové komise – tajemníkovi komisedo konce dubna.

Po provedených prohlídkách zajistí starosta obce ve spolupráci se správci nebo majiteli vodního toku prohlídku zaměřenou na odstranění závad zjištěných při kontrole. O výsledku prohlídky bude proveden zápis do hlavní povodňové knihy.

Prohlídky budou zaměřeny na stav řečiště a břehů, jednotlivých vodních děl, mostů a lávek. Dále je třeba se zaměřit na kontrolu skládek různého materiálu v bezprostřední blízkosti břehů nebo přímo na nich a také porostů (stromů a křovin).

Po skončení povodňové aktivity provedou velitelé SDH ve svých obvodech prohlídku daného povodí za účelem zjištění škod způsobených povodní a podají písemnou zprávu nejpozději do 24 hodin po skončení II. stupně povodňové aktivity povodňové komisi. Za podání zprávy zodpovídají velitelé SDH.

Předběžná zpráva o povodňových škodách na základě soupisů bude předána MěÚ v Rychnově nad Kněžnou do 48 hodin. Konečná zpráva o povodňových škodách bude zpracována a předána MěÚ Rychnov nad Kněžnou do 1 měsíce (v případě povodně většího rozsahu do 2 měsíců)  po povodni. Za zpracování a předaní zpráv - předběžné i konečné - zodpovídá tajemník povodňové komise.

###### Legislativní doplnění

###### § 50  Vodního zákona

###### Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků

###### Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni

  - strpět na svém pozemku břehové porosty, jakož i obecné nakládání s vodami ve vodním

toku,

  - udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, zvláštní odbornou způsobilost nebo použití speciální techniky,

  - strpět na svém pozemku vodní díla umístěná v korytě vodního toku, vybudovaná před účinností tohoto zákona,

  - ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v korytě vodního toku,

  - strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, například plavebních znaků apod.,

  - umožnit vodoprávnímu úřadu, České inspekci životního prostředí, jakož i správci vodního toku výkon jejich oprávnění,

  - strpět po nich průchod osob podél vodních toků; výjimku z této povinnosti může povolit vodoprávní úřad po projednání s příslušným správcem vodního toku; to neplatí na pozemcích v zastavěném území a na oplocených pozemcích.,

h)	strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku.

###### § 51  Vodního zákona

###### Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků

Vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků jsou povinni

  - umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění,

  - strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, umístění plavebních znaků apod.,

  - strpět, po předchozím projednání s nimi, po nich průchod osob; to neplatí na pozemcích v zastavěném území a na oplocených pozemcích.,

d)	strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku.

Vodoprávní úřad může vlastníkům pozemků sousedících s koryty vodních toků zakázat kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta vodního toku. Pokud výkonem těchto oprávnění vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její úhradu.

###### § 52  Vodního zákona

###### Povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi

Vlastníci staveb a zařízení v korytech vodních toků jsou povinni odstraňovat předměty zachycené či ulpělé na těchto stavbách a zařízeních a nakládat s nimi podle zvláštního zákona.

Vlastníci staveb, které nejsou vodními díly, nebo zařízení v korytech vodních toků, popřípadě sousedících s nimi jsou povinni ve veřejném zájmu dbát o jejich statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovaly plynulý odtok povrchových vod, a zabezpečit je proti škodám působeným vodou a odchodem ledu. Pokud k narušení plynulého odtoku vod dojde v důsledku zanedbání péče o tyto stavby nebo zařízení, jsou jejich vlastníci povinni na své náklady provést nápravu a plynulý odtok vody plně obnovit; jinak je vodoprávní úřad oprávněn zajistit nápravu na náklady vlastníka; odpovědnost za škodu způsobenou zanedbáním povinné péče o stavbu nebo zařízení v korytě vodního toku nebo s ním sousedícím tím není dotčena.

Předpovědní povodňová služba

Slouží k předávání informací povodňovému orgánu o možnosti výskytu nebezpečných meteorologických jevů, možném vzniku povodně, o vývoji vodních stavů a průtoků ve vodním toku. Službu poskytují ČHMÚ Hradec Králové a Povodí Labe, s.p. Hradec Králové. Informace jsou poskytovány prostřednictvím internetových stránek ČHMU - http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php  a Povodí Labe, s.p. - http://www.pla.cz/portal/sap/cz/

Tato služba není napojena na Povodňový orgán obce Skuhrov n.B. přímo, informace nejsou zasílány,  jsou pouze veřejně dostupné.

Informace dále poskytuje Povodňová komise nadřízeného povodňového orgánu – MěÚ Rychnov nad Kněžnou ( viz.  Schéma toku informací str. 28)

Organizace hlásné povodňové služby

Slouží k získávání informací o vodním stavu a průtoku ve vodních tocích a předání těchto informací povodňovému orgánu v případě hrozícího nebezpečí povodně, informuje o vývoji povodňové situace. Na základě informací povodňový orgán města řídí činnosti a opatření proti povodni.

Hlásná povodňová služba je organizována povodňovým orgánem města Solnice, informace poskytují dále povodňové orgány v  Kvasinách, Skuhrově nad Bělou a Rychnově nad Kněžnou. Podrobný popis viz. Organizační část .

Povodňový orgán obce poskytuje informace o povodňové situaci v obci a realizovaných protipovodňových opatřeních povodňovým orgánům v Rychnově nad Kněžnou (ORP), Solnici, Kvasinám a Černíkovicích. Zabezpečuje varování právnických a fyzických osob ve svém obvodu.

Organizace hlídkové služby

Organizuje ji povodňová komise obce, slouží k získávání přesných informací o vodním stavu a průtoku ve vodních tocích v k.ú. Solnice  a Ještětice a předání těchto informací povodňovému orgánu města Solnice. Služba je zahajována na výzvu povodňového orgánu při vyhlášení stavu pohotovosti a zajišťuje ji SDH.  Podrobný popis viz. Organizační část .

- Směrodatné  povodňové stavy :

### Stupně povodňové aktivity

Pro území obce Skuhrov nad Bělou je v současné době osazen stavoznak instalovaný ČHMÚ u mostu do Debřec. Pro potřeby obce Skuhrov n.Běl. je v současné době odečet hladiny prováděn u mostu u garáží v Poříčí, odkud jej obecní úřad ohlašuje postupně dalším obcím podle pokynů pro zajištění hlásné a předpovědní služby v Povodí Labe pro okres Rychnov n.Kn. a dále před mostem do Debřec, kde je je instalován klasický informační stavoznak.

Informace o situaci na vodním toku Bělá jsou dále k dispozici na:

a na www.chmu.cz a jsou uvedeny v přílohách č. 6 – 8.

I.stupeň – stav bdělosti : Odpovídá 60 cm výšky hladiny pod úrovní spodní hladiny mostovky mostu u řadových garáží ve Skuhrově n.Běl. (nejkritičtější místo v obci).

Je vyhlášen při nebezpečí povodně. Vyžaduje věnovat pozornost vodnímu toku. Dosahuje-li  hladina na odečtu  60 cm a má stoupající tendenci, při odchodu ledu a je-li  nebezpečí vzniku ledových bariér. Nastává většinou při tání nebo intenzivním dešti v letních měsících. A rovněž nastává vydáním výstražné informační zprávy ČHMÚ.

Při dosažení I.stupně budou provedena  tato opatření :

- zkontroluje se činnost hlásné služby, která bude nejméně 1x denně podávat hlášení o stavu   hladiny toku prostřednictvím určeného pracovníka povodňové komise zřízené při Obecním  úřadu ve Skuhrově n.Běl.

- provede se kontrola spojení s členy povodňové komise a hlídkové služby.

II. stupeň – stav pohotovosti : Odpovídá 40 cm výšky hladiny pod úrovní spodní hrany mostovky mostu u řadových garáží ve Skuhrově n.Běl. (nejkritičtější místo v obci).

Vývoji situace je třeba věnovat zvýšenou pozornost, provádět opatření ke zmírnění povodně (zabezpečovací práce a být v pohotovosti pro případ dalšího zhoršení situace). Při tomto stupni ještě nedochází  k  rozlivům a větším škodám mimo koryto toku.

Při vyhlášení  II. stupně budou provedena tato opatření :

- bude svolána a zajištěna činnost povodňové komise při OÚ ve Skuhrově n.Běl. se stanovištěm na OÚ,

- hlídková služba bude sledovat situaci na vodním toku, kontroly se budou provádět

2x ve dne, jednou v noci

- pracovní skupina OÚ Skuhrov n.Běl. bude uvedena v dosažitelnost

- povodňová komise při OÚ Skuhrov n.Běl. bude uvedena v dosažitelnost

III. stupeň – stav ohrožení : Odpovídá 20 cm výšky hladiny pod  úrovní spodní hrany mostovky mostu u řadových garáží ve Skuhrově n.Běl.

Nastává v průběhu povodně, když se voda začíná vylévat z koryta, vznikají škody mimo koryto, nebo když začnou být bezprostředně ohroženy životy osob. Hranice mezi II. a III. stupněm je dána výše uvedenými okolnostmi a doba vyhlášení se odvodí zpětně podle místních poměrů s přihlédnutím k času potřebnému k evakuaci ohrožených obyvatel a provedení záchranných prací podle povodňového plánu.

Při vyhlášení III. stupně budou provedena tato opatření :

- povodňová komise zasedá trvale na svém pracovišti

- pracovní skupina se připravuje k případnému zásahu

- hlídková služba pracuje a podává hlášení dle vyvíjející se situace

- hlásná služba podává hlášení 3x i vícekrát denně

V případě potřeby širších vztahů vyhlašuje II. a III. stupeň povodňová komise ORP Rychnov n.K..

Nemůže-li povodňová komise vystačit při zdolávání povodně vlastními silami a prostředky, žádá o pomoc povodňovou komisi ORP Rychnov n.K..

Jednotlivé stupně povodňové aktivity se postupně odvolávají, jestliže pominula rozhodná situace a jestliže voda, která zaplavila chráněné území, byla v převážné míře odvedena do vodního toku a byla učiněna potřebná opatření k zamezení vzniku škod.

Legislativní doplnění

§ 76  Vodního zákona

###### Dokumentace a vyhodnocení povodní

Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní. K tomu zejména slouží záznamy v povodňové knize, průběžný záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků, průběžný záznam údajů o provozu vodních děl ovlivňujících průběh povodně, označování nejvýše dosažené hladiny vody, zaměřování a zakreslování záplavy, monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění, fotografické snímky a filmové záznamy, účelový terénní průzkum a šetření.

### Organizační  část

- Povodňová komise

Je orgánem obce, jehož úkolem je řídit, kontrolovat, koordinovat a ukládat v době povodně potřebná protipovodňová opatření k zabránění povodňových škod na území obce. Rozsah činnosti a pravomocí je stanoven v § 78 zákona č.254/2001 Sb. o vodách v úplném znění pozdějších předpisu.

Povodňovou komisi obce zřizuje Rada obce a je určena k plnění úkolů uložených předpisy o ochraně před povodněmi. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Její sídlo je na obecním úřadu Skuhrov nad Bělou v kanceláři starosty.

Povodňová komise obce Skuhrov n.B. je podřízena povodňové komisi města Rychnov nad Kněžnou, obce s rozšířenou působností. Pokud převezme při povodni řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností, provádí povodňová komise obce opatření v koordinaci nebo podle pokynů této povodňové komise.

K operativnímu plnění úkolů je zřízena pracovní skupina, která se skládá z pracovníků obce Skuhrov n.B. a z členů SDH.

Členové povodňové komise jsou povinni osobně a včas se účastnit všech zasedání povodňové komise a pracovní skupiny a důsledně zabezpečovat úkoly jim svěřené. Opaření a rozhodnutí , na kterých se povodňová komise usnesla jsou závazná pro všechny místní složky a organizace, jejíchž působnosti se dotýkají.

              - Povodňová komise obce Skuhrov nad Bělou

Na příkaz předsedy povodňové komise zajistí svolání tajemník povodňové komise při vyhlášení II. SPA  (stav bdělosti) . Členové komise se dostaví v nejkratší době na stanoviště - do kanceláře starosty obce Skuhrov n.B.

| Funkce | Pracoviště | Telefon - mobilní |
| --- | --- | --- |
| Jméno |  | - pracoviště |
|  | Bydliště | - soukromý |
| Předseda povodňové komise | Obec Skuhrov n.Běl. | 494598144 |
| Milan Bárta | Skuhrov nad Bělou čp.116 | 602489353 |
| Místopředseda povodňové komise | Obec Skuhrov n.Běl. | 494598144 |
| Bc. Vladimír Bukovský | Skuhrov nad Bělou čp.92 | 725081152 |
| Tajemník povodňové komise | ZŠ a MŠ Skuhrov n. Běl. |  |
| Mgr. Oldřich Málek | Skuhrov nad Bělou čp.21 | 777360583 |
| Člen komise | ŠKODA AUTO a.s., Kvasiny |  |
| Starosta SDH Skuhrov n.B. | Skuhrov nad Bělou čp.62 | 721507911 |
| Robert Frátrik |  |  |
| Člen komise | ALFA PLYWOOD a.s.,Solnice |  |
| Velitel SDH Skuhrov n.B. | Skuhrov nad Bělou č.90 | 725086544 |
| Milan Hradecký |  |  |
| Člen komise | důchodce |  |
| Velitel SDH Svinná | Skuhrov n.Běl.- Brocná čp.7 | 728782035 |
| Josef Lukavský |  |  |
| Člen komise |  |  |
| Velitel SDH Brocná | Skuhrov n.Běl.- Bocná čp.17 | 605715635 |
| Martin Šabata |  |  |

              - Povinnosti a úkoly jednotlivých členů povodňové komise obce :

Předseda povodňové komise :

- vyhlašuje a odvolává jednotlivé stupně povodňové aktivity

- zodpovídá za činnost, práci a plnění úkolů celé komise, za včasné vykonání všech opatření uvedených v povodňovém plánu, za včasné zpracování a doplnění povodňového plánu a 	za řádné zajištění hlasné služby, vykonávaní hlídkové služby a povodňových hlídek

- dle potřeby svolává povodňovou komisi a pracovní skupinu

- vypracovává návrhy a podklady pro zasedání a rozhodování komise a dbá o operativní 	zajišťování úkolů, na kterých se komise usnesla

- zodpovídá za tvalé spojení komise podle povodňového plánu

- zodpovídá za informování a varování právnických a fyzických osob v obci

Místopředseda povodňové komise :

- při nepřítomnosti předsedy povodňové komise přebírá veškerou činnost a zodpovídá za splnění všech úkolů uložených předsedovi

- vede písemnosti povodňové komise

- každoročně provádí revizi a aktualizaci povodňového plánu

- dle potřeby zabezpečuje nábor obyvatel do pracovních čet

Člen komise - tajemník povodňové komise:

- zajišťuje zprostředkování zpráv od hlásné služby v Deštném v O.h.

- vede záznamy v povodňové knize

- provádí aktualizace povodňového plánu

- oznamuje změny povodňového plánu

- zajišťuje spolupráci se správci vodních toků a vodních děl a místního rybářského svazu

- zodpovídá za zpracováni zprávy po povodni

Člen komise – starosta SDH Skuhrov nad Bělou :

- zodpovídá za provádění povodňových prohlídek

- organizuje činnost pracovní skupiny technických služeb podle pokynů předsedy povodňové komise

Člen komise - velitelSDH Skuhrov n.B.:

organizuje činnost pracovní skupiny složené z členů SDH podle pokynů předsedy povodňové komise

Člen komise - velitel SDH Svinná:

je podřízen starostovi SDH Skuhrov n.B.

Člen komise - velitel SDH Brocná:

je podřízen starostovi SDH Skuhrov n.B.

- Organizace dopravy

Při povodňových stavech jsou ohroženy zatopením místní komunikace v blízkosti řeky Bělé. V případě jejich zatopení budou tyto uzavřeny svislým dopravním značením, které rozmístí technická skupina ve spolupráci se SS Královéhradeckého kraje. Objízdné trasy vyznačovány nebudou, jedná se o uzavírky místních komunikací, lze předpokládat, že se jedná o krátkodobé uzavírky.

V případě zaplavení státních komunikací – především komunikace II/321  by došlo k rozdělení obce řekou na dvě části bez možnosti vedení objízdné trasy. Tato situace by nastala při povodni katastrofálního rozsahu (viz. Povodeň 07/1998), organizaci protipovodňových opatření by tedy řídil nadřízený povodňový orgán obce s rozšířenou působností v Rychnově nad Kněžnou, který by také stanovil možné objízdné trasy dle situace v celém regionu.

Informovanost občanů o dopravních omezeních a náhradních dopravních trasách by v tomto případě byla zajištěna na základě pokynů od tohoto povodňového orgánu. Informace občanům by byly předány hlášením veřejného rozhlasu a v případě dlouhodobého omezení dopravních tras také dopravním značením s vyznačením objízdných tras. Toto značení by provedla odborná firma.

Telefonní kontakty na SS Královéhradeckého kraje a PČR jsou uvedeny v příloze č.3 povodňového plánu (Spojení na účastníky ochrany před povodněmi a technické prostředky).

- Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků

Zabezpečení pracovních sil a prostředků na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území

Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.

Povodňové záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, nebo hospodářské zájmy, jimiž jsou doprava, zásobování, spoje a zdravotnictví, zajišťují povodňové orgány ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.

Pracovní síly na ochranu před povodněmi budou zajištěny pracovními skupinami, které tvoří zaměstnanci obce Skuhrov nad Bělou a členové SDH Skuhrov n.B., Svinná a Brocná. Pracovní skupiny budou zasahovat podle příkazů předsedy povodňové komise nebo místopředsedy povodňové komise. Aktivizace SDH bude provedena stejným způsobem při vyhlašovaní požáru a to dle příkazu předsedy povodňové komise.

Velitelem záchranných prací je vedoucí pracovní skupiny. Při zásahu SDH se velení předává podle stejných zásad jako při likvidaci požárů. Vzhledem ke zkušenostem z povodně (07/98) je nutné počítat s evakuací obyvatelstva ze zasažené oblasti a vyklízením objektů v zátopové oblasti. Nebezpečí hrozí při ucpání mostů a propustků unášenými předměty.

Povodňové orgány nebo jiné osoby na jejich příkaz jsou při povodni za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů.

Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat na jejich výzvu při zajišťování řízení ochrany před povodněmi.

Pořádkovou službu a případné střežení majetku při povodni bude zajišťovat  po vyžádání pomoci Policie ČR.

V případě nutnosti technického zásahu do inženýrských sítí (vodovody, plynovody, rozvody elektrické energie) z důvodu odstavení z provozu, opravy poruch, zajištění náhradní dodávky apod. , budou vyzváni správci těchto sítí (AQUA SERVIS, a.s. Rychnov n. Kn. ,  RWE Distribuční služby, s.r.o.,  ČEZ Distribuce, a.s.).

Telefonní kontakty jsou uvedeny v příloze č.3 povodňového plánu (Spojení na účastníky ochrany před povodněmi a technické prostředky)

- Mechanizační prostředky pro provádění záchranných prací :

1. Obec Skuhrov nad Bělou

- traktor Belarus

- traktorový vlek

-  malotraktor Terra – Vari s vlekem

- osobní vozidlo obce bude sloužit pro potřeby povodňové komise

-  autobus ISUZU s kapacitou 27 osob

- SDH Skuhrov n.B., Svinná a Brocná

použijí technické vybavení, které mají pro případy zásahu při požáru. Toto vybavení je uskladněno v hasičské zbrojnici SDH.

- Farma Brocná

- Tatra 815

- traktor Zetor  6245 včetně vleku( návěsu)

- čelní nakladač menší Hon 053

- čelní nakladač větší UNK 320

- Zemědělské farmy

Mají k dispozici traktory a vleky na odvoz suti a naplavenin.

- Evakuace, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat

Evakuaci osob zajistí technická skupina, SDH  a složky IZS (v závislosti napočtu evakuovaných osob) podle příkazů předsedy povodňové komise nebo místopředsedy povodňové komise.

Evakuační místa :

1. Společenské centrum, velký sál s příslušenstvím	kapacita – 50 osob

2. Výstavní síň obecního úřadu	kapacita – 20 osob

3. Základní škola vč. jídelny 	kapacita – 50 osob

Stravování bude zajištěno ve Společenském centru, případně ve školní jídelně.

- Způsob vyžádání pomoci při povodni

Povodňový orgán obce Skuhrov n.B.  řídí, organizuje a kontroluje všechny příslušné činnosti v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

Povodňový orgán nižšího stupně může požádat povodňový orgán vyššího stupně o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.

Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňového orgánu nižšího stupně nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.

Kontakty jsou uvedeny v příloze č.1 povodňového plánu (Povodňová komise nadřízeného povodňového orgánu – MěÚ Rychnov nad Kněžnou)

Legislativní doplnění

###### § 78  Vodního zákona

###### Povodňové orgány obcí

- Rada obce může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů zastupitelstva obce a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce,

zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,

provádějí povodňové prohlídky,

zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,

prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,

organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,

informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,

vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,

organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,

zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce,

zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,

provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,

vedou záznamy v povodňové knize.

- Schéma toku informací

Předpovědní povodňová služba

Při přirozených povodních

PoPovod

Varovná opatření

Pro varování a informování obyvatelstva budou použity následující prostředky :

  - místní rozhlas

  - siréna

  - vozidlo SDH s výstražným majákem a sirénou

  - zasílání SMS zpráv

  - telefon – pevný, mobilní

  - spojky (určení členové povodňové komice)

- Způsob zajištění aktualizace povodňového plánu

Aktualizace povodňového plánu a přezkoumání jeho aktuálnosti a úplnosti provede každoročně vždy nejpozději do konce ledna každého roku tajemník povodňové komise (přezkoumání povodňového plánu a jeho aktuálnosti bude provedena také vždy po průchodu velké povodně).

Navržené změny budou projednány v radě MěÚ Solnice. Po projednání a schválení změn provede tajemník povodňové komise jejich písemné zapracování do povodňového plánu a jejich oznámení povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, všem členům povodňové komise a pracovních skupin.

Povodňový orgán obce s rozšířenou působností v Rychnově n. Kn. potvrdí  soulad aktualizace, změn se svým povodňovým plánem.

- Grafická část

1.  Přehledná situace území obce

2.  Mapa s vyznačením záplavového území vodního toku Bělá při Q20, Q100

3.  Mapa se zákresem průběhu katastrofální povodně 07/1998

4.  Mapa se zákresem nejvíce ohrožených objektů, mostů, lávek a vyznačením zátopových oblastí

- Přílohy :

Příloha č. 1 	Povodňová komise nadřízeného povodňového orgánu MěÚ Rychnov n.Kn.

Příloha č. 2 	Povodňové komise spolupracujících obcí

Příloha č. 3	Spojení na účastníky ochrany před povodněmi a technické prostředky

Příloha č. 4 	Seznam ohrožených objektů (vlastník, adresa, druh objektu, kontakt)

Příloha č. 5 	Povodňová kniha

Příloha č. 6	Evidenční list hlásné profilu č.20 – Jedlová

Příloha č. 7	Evidenční list hlásné profilu č.20a)  – Skuhrov n.B.

Příloha č. 8	Detail hlásné stanice Skuhrov

˅˅˅˅˅˅˅

Zpracovaný povodňový plán je závazný pro všechny občany a platí pro obce Skuhrov nad Bělou, Brocná a Svinná.

Kopii povodňového plánu obdrží rada obce Skuhrov n.Běl. a odbor výstavby a životního prostředí Rychnov nad Kněžnou. Všichni budou vždy uvědoměni o jeho případných změnách a doplňcích.

Skuhrov nad Bělou, listopad 2016

Předseda PK a starosta obce Skuhrov nad Bělou

Milan Bárta

………………………………

podpis

# Text boxes

Krajský úřad

Královéhradeckého kraje

tel.: 495 817 111

Hlásné profily

MěÚ Rychnov nad Kněžnou

Odbor životního prostředí

tel.: 494 532 890

Operační a informační středisko územního odboru HZS Královéhradeckého kraje

Povodí Labe, s.p.

Hradec Králové

tel.: 495 088 111

Vodohospodářský dispečink

tel.: 495 088 720, 495 088 725

tel.mimo prac. dobu: 606 643 437

Český hydrometeorologický ústav

tel.: 495 705 052

Obecní úřad Skuhrov n.B.

tel.: 494 598 144

Povodňová komise

města Rychnov n.Kn.,

obce s rozšířenou působností tel.:494 532 890

Povodňová komise

Královéhradeckého kraje

Obyvatelé, firmy, provozovny, zemědělské závody  v obci

Povodňová komise

Města Solnice

Tel.:

Povodňová komise

Obce Skuhrov n.B

Tel.:

Povodňová komise

obce Kvasiny

tel.:

Povodňová komise

obce Deštné v O.h.

Tel.:

Operační a informační středisko územního odboru HZS Královéhradeckého kraje

Povodí Labe, s.p.

Hradec Králové

tel.: 495 088 111

Vodohospodářský dispečink

tel.: 495 088 720, 495 088 725

tel.mimo prac. dobu: 606 643 437

Český hydrometeorologický ústav

tel.: 495 705 052